# Renfert			Picosilk

№ 1550-0000

Спрей Picosilk  предназначен для снятия поверхностного напряжения с восковых моделей при изготовлении коронок и мостовидных протезов, а также в технике модельного литья.

Спрей Picosilk  наносится перед паковкой в литейный муфель на восковые объекты.

Спрей Picosilk  значительно улучшает текучесть паковочных масс на литейных восках, обеспечивая благодаря этому точное воспроизведение смоделированных объектов в металле.

Применение:

- снимите прозрачный защитный колпачок с флакона и закрепите  прилагаемый колпачок с разбрызгивателем на флаконе.

- Обработайте подготовленные к паковке восковые модели из спрея с расстояния около 15 см.

- Ровно увлажните поверхность воска.

- Излишки, остающиеся на поверхности, осторожно сдуйте, не используйте при этом сжатый воздух.

- Дайте жидкости слегка высохнуть.

- Запаковать восковые модели.

Внимание:

Не укорачивайте трубочку-разбрызгиватель защитного колпачка.

При охлаждении (например, при хранении в холодильнике) может иметь место небольшой осадок, не оказывающий влияния на эффективность Picosilk.

Осадок растворяется вновь при комнатной температуре в течение одного часа.

Для дополнительных заказов:

Флакон Picosilk

500 мл

артикул 1550-0100